## Slide 1: SAIL 语言简介及快速入门
第三测试小队 阎明铸

## Slide 2: 大纲
Sail 是什么
为什么 RISCV ISA 使用 Sail 编写
Sail 语法速通
使用 Sail 描述 RISC-V li 指令
使用 Sail 描述 riscv li 指令

## Slide 3: Sail 是什么
Sail 是一种用于描述处理器的指令集架构 (ISA) 语义的 DSL。
使用 Sail 的 ISA
生成对象

## Slide 4: Sail 是一种 DSL

## Slide 5: Sail 编译器
Sail 编译器主要由 Ocaml 语言编写
- 能够生成 AST 抽象语法树
- 具有类型检查器
- 可以经过一系列 PASS 实现代码优化
- 编译过程中会生成中间语言 (IR)
- 同样会生成控制流图
- 最后能够生成其它语言的代码, 例如 Ocaml, C
可以用于模拟器或者定理证明器

## Slide 6: Sail 标准库
默认情况下(不引入 prelude.sail 等)，Sail 几乎没有内置类型或函数
甚至对于最简单的运算符, 不同供应商也可能有不同的命名约定和样式
因此对于不同的 spec, 一般会创建不同的 prelude
字符串
向量
基本运算符
option 类型 (Ocaml/Rust - Option, Haskell - Maybe)
prelude.sail

## Slide 7: 为什么使用 Sail 编写 ISA ?
AMD64
MIPS

## Slide 8: sail 要实现的目标
支持对真实世界 ISA 语义的精确定义
容易，对熟悉现有供应商伪代码的人可以轻松掌握，
(Sail 的风格与 ARM 和 IBM Power 使用的伪代码类似)
提供一个富有表现力的类型系统
提供代码检查, 类型推断等功能
支持自动生成定理证明器定义，用于对 ISA 规范进行推理
支持复杂的 ISA 语义....
- ...........
IBM OpenPower

## Slide 9: Sail 语法
- Sail 手册
- A Tour of OCaml
- Learn You a Haskell for Great Good!
Sail 从语法上是一门函数式编程语言, 了解过 Ocaml, Haskell, Rust 都可以很快上手
翻译 https://github.com/trdthg/plct/blob/main/doc/sail/lang.md

## Slide 10: 函数
函数名
类型变量
类型变量约束
参数列表
返回值类型
在 Sail 中，函数分为两部分
先使用 val 关键字编写函数的类型签名

## Slide 11: 函数
然后使用 function 关键字定义函数的主体

## Slide 12: 数据类型
int 任意精度的数学整数
nat 任意精度的自然数
range('n, 'm)
list
string
real
tuple
struct
enum
union

## Slide 13: 数据类型
Struct
Enum

## Slide 14: Union
在 Sail 中定义类似于 Haskell 的 Maybe 类型

## Slide 15: Vector
default Order dec
小端模式
大端模式

## Slide 16: 重载

## Slide 17: 模式匹配
与大多数函数式语言一样，Sail 支持通过 match 关键字进行模式匹配

## Slide 18
https://github.com/trdthg/plct/blob/main/doc/sail/lang.md

## Slide 19: 用 Sail 实现 ADDI 和 LD 指令

## Slide 20: 准备动作

## Slide 21: 定义零拓展和符号拓展函数
sail_zero_extend 和 sail_sign_extern 是两个 builtin 函数

## Slide 22: 定义一些辅助类型
机器字长
64 位的 bit 数组, 表示一个 64 位寄存器

## Slide 23: 定义 PC 寄存器
register 可以当作是一个 顶级全局变量

## Slide 24: 定义 32 个 64 位通用寄存器
传入参数大小 5 bit -> 32 对应寄存器个数
返回值 64 bit 对应寄存器大小
读
写

## Slide 25
各个节点的抽象语法树
指令的对应的逻辑代码
指令寄存器 -> AST

## Slide 26
Scattered 关键字

## Slide 27
DECODE

## Slide 28
EXECUTE
对立即数做零拓展

## Slide 29
LOAD

## Slide 30: Thanks